УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Кочергинский сельсовет»

от 12.03.2018 №5

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: д. Истомино, ул. Генерала Маргелова , дома № 67,68 , Балахнинский район, Нижегородская область

По программе формирования современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы

г.Балахна 2018

Содержание проекта

1.Общие положения										4

2.Техническое задание										5

3.Ситуационные планы										6

4.Фотофиксация территории на сегодняшний день					7

5.План благоустройства придомовой территории (чертеж, М 1:200)			9

6.Описание проектного решения								10

7.Подбор оборудования										11

1.Общие положения

Проектом предлагается благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: Балахнинский район, д. Истомино, ул. Генерала Маргелова, д 67,68.

В настоящее время дворовая территория многоквартирных домов нуждается в комплексном благоустройстве. Необходимость выполнения мероприятий в рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирных домов в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и комфортной городской среды.

Целями и задачами проекта является создание удобного адаптированного благоприятного дворового пространства для проживания населения.

2.Техническое задание

Адрес объекта: Балахнинский район, д.Истомино, ул. Генерала Маргелова, д№ 67,68

# _______________________________________Утверждаю (ФИО)

| Разделы задания | Содержание |
| --- | --- |
| 1.Исходные данные | Образмеренная схема-чертеж |
| 2. Требования к дорожно-тропиночной сети | Восстановление асфальтового покрытия основного и придомового существующих проездов; |
| 3.Требования к оборудованию | Заложение новых скамеек и урн около подъездов, ограждение палисадников. |

Принял к исполнению:                                                           
                                                                                                            Шадрина И.А.

Выдал:

3.Ситуационные планы

-Объект проектирования в системе улицы

-объект проектирования в системе поселка

4.Фотофиксация территории

-осенняя фотофиксация

-зимняя фотофиксация

5.План благоустройства придомовой территории

6.Описание проектного решения

1) Асфальтирование проездов

Дороги являются важной частью инфраструктуры, поэтому комфортное проживание людей напрямую зависит от состояния дорог во дворах.

Проектом предлагается восстановление асфальтового покрытия на основном междомовом проезде (7 м*118м, всего 832 м2с учетом радиусов разворота), а также на придомовом проезде и площадках примыкающих к подъездам домов № 67 и № 68 (ширина 4,5 и 3 метра соответственно, 734 м2 асфальтового покрытия с учетом радиусов разворота)

Всего: 1566 м2

2)Элементы благоустройства

Проектом предлагается размещение 2 скамеек и 1 урны около каждого из домов (см подбор оборудования). Всего необходимо 20 скамеек и 10 урн.

3)Ограждение газонов

Так как около каждого дома имеются палисадники, вокруг них необходимо заложить ограждение (см подбор оборудования). Расстояние от стены дома до начала ограждения 1 м.

Дом № 67  –173,7 п.м. ограждения; дом № 68 – 137,7 п.м. ограждения;
Всего необходимо 311, 4 п.м. газонного ограждения

7.Подбор оборудования

# 1) Скамейка AB-1008-1500

# Сайт: http://almest.ru/blagoustrojstvo-zhkkh/skamejki/skamejka-ab-1008-1500

Компания «Алмест»

Оптовая цена: 3810 руб
Габаритные размеры, мм: 1500 х 650 х 870

Масса, кг: 34

Объем упаковки, куб.м: 0,85

Материал: Труба профильная, дерево

Покрытие металла: Полимерно-порошковое

Покрытие досок: Лак водостойкий

Установка: Бетонирование. Для такого типа установки необходимо наличие длинных ножек скамейки. Поэтому при заказе важно это указать!

Данная компания так же занимается установкой.

2) Урна КСК-30 перфорированная

Компания «Алмест»
Оптовая цена: 1460 руб.

Конструкция бака: опрокидывающаяся / круглая

Объем бака, л: 30

Наличие пепельницы: нет

Покрытие: полимерно-порошковое

Стандартные цвета: серебро антик

Тип крепления: отверстия для анкерных болтов в ножке

Габаритные размеры, мм: 380 х 300 х 620

Достоинства: имеет крепление к асфальту, зауженное отверстие бака позволит избежать выброса мусора больших габаритов.

3) Ограждение "Дуговое"

Сайт:Ажур НН
http://52kovka.ru/product/ograzhdenie-dugovoe.html

Стоимость: 470 руб,шт

Цена указана за погонный метр.

"Дуговое" Длина секции 2295 мм, Высота рисунка 400 мм.

Марка краски - Кузнечная краска Церта-пласт